Tabla interactiva - 83", Software Limba Romana inclus, Multi-touch 10 puncte, Multi-user

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Tabla interactiva trebuie sa permita utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul |
|  | Tehnologie utilizata: Multi-Touch – ce trebuie sa permita utilizarea tablei de pana la 10 utilizatori simultan (minim 6 in versiunea wireless) |
|  | Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare |
|  | Suport pentru aplicatii educationale ale oricaror alti producatori |
|  | Suprafata trebuie sa fie metalica, acoperita cu ceramica - proprietati anti-zgariere, anti-reflexie si anti-stralucire (optimizata pentru proiectie) |
|  | Suprafata tablei trebuie sa permita scriere cu marker tip whiteboard si sa fie usor de curatat cu orice solutie clasica |
|  | Software gratuit in limba romana, multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea dintre profesori si elevi |
|  | Trebuie sa ofere o viteza mare de procesare a comenzilor si rulare a continuturilor multimedia |
|  | Configurarea tablei interactive trebuie sa fie rapida, parcursa in doar cativa pasi |
|  | Trebuie sa dispuna de meniu secundar modular, accesibil sub forma unor meniuri laterale tip hot keys |
|  | Instrument 3D ce permite vizulizarea modelelor 3D, dar si deplasarea, rotirea si marirea/micsorarea modelelor |
|  | Suport integrat pentru adnotari tip e-ink – minim Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Functie de calibrare automata, prin apasarea unui singur buton |
|  | Functie multi-color ce permite detectia automata a numarului si culorilor markerelor ridicate din Pen Tray |
|  | Instalare fara driver (pentru sistem de operare Windows 10) |
| Specificatii tehnice: Dimensiuni | Minim 1690 x 1280, grosime maxima 30 mm |
| Suprafata tabla | Ceramic-steel (E3) / Pre-painted Steel |
| Diagonala | Minim 210 cm |
| Puncte de contact | Minim 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR Cell Optical LED |
| Calibrare | 9 puncte |
| Rezolutie | Minim 32768 x 32768 |
| Precizie | Maxim 1 mm |
| Timp de raspuns | Maxim 5 ms (Deget/Marker) |
| Format | 4:3 |
| Reflexie lumina ambientala | Zero |
| Dimensiuni suprafata activa | Minim 1584 mm x 1176 mm |
| Diagonala suprafata activa | Minim 197 cm |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Interfata | USB 2.0 (HID Compliant), 2.4 GHz Wireless (optional) |
| Suprafata scriere | Suporta Marker tip whiteboard, orice culoare |
| Garantie | 3 ani, integral, suport tehnic asigurat 24/7 |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Accesorii incluse | Cablu USB 6 m (optional extensie 15 m), 2 markere tip stylus, 2 markere tip whiteboard, Accesorii pentru montaj pe perete, CD software educational in limba romana, Manual de utilizare software in limba romana, Manual de utilizare tabla in limba romana |

| 1.2 | Licenta software interactiv in limba romana – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Software-ul interactiv trebuie sa fie de tip platforma educationala disponibila integral in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Disponibil integral in: limba romana, engleza, germana, maghiara, bulgara si alte limbi de circulatie internationala |
|  | Functii media disponibile: posibilitatea de a insera imagini, audio, flash, video, obiecte 3D ori browsere web. |
|  | Functii pentru desen minim solicitate: scris de mana, smart pen, creion, marker, laser, high lighter, diferite forme geometrice si forme geometrice in spatiu, radiera, functii de aranjare si formatare a textului. |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functia Text-to-Speech |
|  | Functie pentru recunoasterea scrisului de mana si transformarea automata a acestuia in text editabil. |
|  | Functie e-ink de editare cu cerneala digitala inteligenta in aplicatii precum Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in Microsoft Explorer/Edge. |
|  | Software-ul interactiv trebuie sa aiba functia multi-user pentru scriere/desenare ce permite utilizarea tablei interactive de catre 2/4/6/10 elevi simultan, acestia putand sa scrie/deseneze/lucreze in acelasi timp folosind culori diferite. |
|  | Functie de recunoastere automata atat a pen-ului utilizat, a culorii si tipului de linie atribuit acestuia cat si functie de auto-split a ecranului in functie de numarul de utilizator (pana la 4 sectiuni simultan) |
|  | Trebuie sa existe posibilitate de integrare a software-ul cu sistem de vot pentru a folosi functia de votare |
|  | Posibilitate configurare tip de vot pentru functia de votare: acordare/restrictionare drept de vot, durata sesiune de vot, exportare rezultate |
|  | Trebuie sa existe o versiune mobila a software-ului interativ, o aplicatie de tip e-Note care sa ofere profesorului optiunea de editare in timp real |
|  | Licenta aferenta software-ului interactiv trebuie sa fie de tip perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile ulterioare ale aplicatiei |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functie de verificare automata a update-urilor |

2. Accesorii optionale disponibile

| 2.1 | Tip accesoriu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Incinte acustice | Sistem audio disponibil optional care sa permita instalarea difuzoarelor cu putere de minim 40W, suficient de puternice pentru o clasa de curs cu 30 de elevi. Incintele acustice trebuie sa faca corp comun cu tabla interactiva si sa nu necesita un alt cablu catre laptop/computer (decodare in mod automat semnalul audio din cablul USB existent. Suplimentar, sistemul trebuie sa permita conectarea unei surse audio de tip line in (telefon, mp3 player etc.) si/sau a unui microfon de tip lavaliera, sunetul fiind automat mixat si amplificat prin incintele acustice (functie esentiala in salile de curs mari cu multi studenti). Volumul poate fi controlat atat din computerul cat si de la tabla interactiva, folosind butoane de control integrate. |
| 2.1.2 | Pen tray interactiv | Sistemul interactive pen tray trebuie sa permita selectarea automata a unei culori de scriere sau a radierei fara alte apasari de butoane sau meniuri. Sistemul trebuie sa detecteze automat culoarea aleasa si va ajusta interfata software pentru a facilita operarea. Va detecta automat utilizarea diferitelor pen-uri si permite automat scrierea in mai multe culori. Designul pen tray-ului interactiv va facilita instalarea in modul corp comun cu tabla interactiva si cu sistemul de control al incintelor audio. Sistemul va include minim un port USB dedicat pentru a conecta o memorie de tip USB cu fisiere stocate ce doresc a fi utilizate pe parcursul lectiei/prezentarii. |
| 2.1.3 | Wifi dongle USB | Sistemul wireless 2.4Ghz trebuie sa elimine folosirea cablului USB intre tabla interactiva si computer. Sistemul trebuie sa poata fi folosit pentru o distanta de minim pana la 10 metri si sa ofere minim 30 de canale diferite pentru a evita interferentele. Functii minime: scanare si pairing automat. |

3. Servicii optionale disponibile

| 3.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantia intregului sistem: 36 luni.

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Propunerea ofertantului va include toate materialele marunte si accesoriile pentru furnizarea solutiei functionale la cheie.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.