Display interactiv – 75’’

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Ecran interactiv 75” |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Ecran Diagonala | Minimum 74’’ |
| Tehnologie | LED sau echivalent |
| Rezolutie | Minimum 3840 X 2160 |
| Refresh | Minimum 60 Hz |
| Luminozitate | Minimum 450 cd/m² |
| Numar culori | Minimum 1.07 Bilion |
| Timp de raspuns | Maximum un singur punct：≤2.5m/s； 2～10 Puncte：≤1m/s |
| Pixel pitch | Maximum 0.430(H)*0.430(V) |
| Unghi de vizualizare | Minimum 178 grade |
| Orientare | Peisaj |
| Functionalitati tactile: | IR - Multitouch |
| Puncte de atingere | Minimum 20 puncte scriere si atingere, 40 puncte atingere |
| Instrumente de atingere | Pen si deget |
| Acuratete | ±1mm |
| Rezolutie | 32768×32768 |
| Sisteme de operare suportate | Windows 10/8/7/XP/ Linux ,Mac / Android / Chrome Book |
| Functie whiteboard | Da cu cel putin urmatoarele functii: Meniu flotant care permite mutarea functiilor stanga/dreapta Posibilitate impartire foaie de lucru pentru 2, 3 sau 4 utilizatori, fiecare avand posibilitatea accesarii propriului meniu de editare Functie inteligenta de identificare a formelor desenate pe suprafata de lucru Recunoasterea scrisului de mana si transformarea acestuia in scris de tipar Recunoasterea desenelor realizate cu degetul sau pen-ul si transformarea acestora in imagini |
| Functie partajare continut | Da, prin aplicatie software preinstalata care nu necesita licenta |
| Mod scriere Numar pen-uri | Minimum 2 x Pen |
| Manager fisiere | Da, cu posibilitate acces din meniul principal fara sa necesita instalarea altor aplicatii |
| Conectivitate: minimum porturi | Minimum: 1 x Intrare VGA 1 x Intrare VGA Audio 1 x USB 2.0 2 x Front USB 3.0 2 x USB 3.0 2 x USB Type B 2 x Intrare HDMI 1 x Intrare AV 1 x Iesire AV 1 x Intrare DP 1.2 1 x Intrare RJ45 1 x Iesire RJ45 1 x USB Tip C 1 x Mic 1 x Iesire SPDIF 1 x Iesire DC 1 x Intrare YPBPR Dual WIFI (5G & 2.4G) Bluetooth: 5.0 1 x casti Slot OPS |
|  | Nu se accepta folosirea adaptoarelor audio-video pentru a nu dauna calitatii si integritatii semnalelor AV si control. |
| Posibilitate instalare aplicatii | Da, magazin aplicatii |
| Alte functii si aplicatii | Functie impartire ecran din meniul principal prin accesarea unui singur buton Functie adnotari peste orice suprafata de lucru cu meniu dedicate de editare si salvare |
| Sunet | Minimum 2 x 15W , integrat |
| Player intern Versiune | Minimum Android 8.0 |
| CPU | Minimum Cortex A53+A73 1.7GHz |
| Memorie | Minimum 4G DDR4 |
| Stocare | Minimum 32GB |
| Alimentare |  |
| Puterea consumata | Maximum ≤300W |
| Temperatura functionare | Minimum interval: -10℃～40℃ |
| Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale display-urilor, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul display-ului interactiv. |